FUNCIONES OCULTAS DE AUTOCOMPROBACIÓN DEL FORD FOCUS

Para pasar al modo de autocomprobación del cuadro de instrumentos, pulse y mantenga pulsado el botón de puesta a cero del cuentakilómetros parcial (RESET) y, a continuación, ponga el contacto en la posición II o III.

Suelte el botón de puesta a cero del cuentakilómetros parcial cuando aparezca la palabra “TEST” en la pantalla de cristal liquido. Esto lleva entre 5 y 8 segundos.

| 1 | Prueba de potenciómetro del indicador | GAGE | Cuentarrevoluciones, velocímetro, temperatura y combustible | Todos los indicadores se someten a una prueba de potenciómetro; 5 segundos hacia un extremo y 5 segundos hacia el extremo contrario. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Llenar toda la pantalla | 8888 | Pantalla incorporada en el velocímetro | Activa toda la pantalla para comprobar si funciona correctamente. |
| 3 | Bombilla de los testigos | BULB | El cuadro de instrumentos ilumina todos los testigos y los testigos de aviso | Se encienden todos los testigos controlados por el cuadro de instrumentos. |
| 4 | Versión ROM | RXXX | Memoria ROM del cuadro de instrumentos | Muestra la versión de la ROM del cuadro de instrumentos |
| 5 | Versión NVM | EXXX | Memoria no volátil del cuadro de instrumentos | Muestra la versión de la NVM del cuadro de instrumentos |
| 6 | DTC | XXXX o NONE | Códigos de averías (DTCs) | Para visualizar un listado de los DTCs almacenados presione el botón RESET. Remítase al índice del código de averías DTC del cuadro de instrumentos. Los códigos de averías DTCs se irán pasando si hay mas de uno. |
| 7 | Velocidad en m/h | XXX.X | Velocímetro | Muestra la entrada de la señal de velocidad en m/h. |
| 8 | Velocidad en km/h | XXX.X | Velocímetro | Muestra la entrada de la señal de velocidad en km/h. |
| 9 | Velocidad del motor | XXX.X | Cuentarrevoluciones | Muestra la señal de la entrada del cuentarrevoluciones (rpm) |
| 10 | Volumen de combustible | FXXX | Sistema del aforador | Muestra la señal de entrada del volumen de combustible. |
| 11 | Temperatura del refrigerante del motor | XXXC | Temperatura del refrigerante del motor | Muestra la señal de entrada de la temperatura del refrigerante del motor. |
| 12 | Tensión de la batería | BXXX | Tensión de la batería | Muestra la entrada de la tensión de la batería. |
| 13 | Avería del ABS | Ab-[H/L] | Sistema ABS | Muestra la entrada del cuadro sin procesar del ABS (H = sobrecarga o batería, L = masa). |
| 14 | Fallo del EBD | Eb-[H/L] | Sistema EBD | Muestra la entrada del cuadro sin procesar del EBD (H = sobrecarga o batería, L = masa). |
| 15 | Iluminación | IL-[H/L} | Iluminación del cuadro y tablero de instrumentos | Visualiza la iluminación del cuadro y tablero de instrumentos (H = ON, L = OFF). |
| 16 | Señal del motor de arranque | Cr-[H/L] | Señal del motor de arranque del cuadro y tablero de instrumentos | Muestra la señal del motor de arranque del cuadro y tablero de instrumentos (H = encendido, L = masa o sobrecarga). |