Entender la leyenda de los neumáticos

Si observamos los flancos de un neumático podemos observar distintos dígitos y letras grabados en la superficie. Estos códigos nos revelan desde la capacidad de carga máxima del neumático hasta su tamaño, pasando por la velocidad y el tipo de neumático.

Para entender estos códigos basta con observar el gráfico adjunto.

Ejemplo de códigos y signos de los neumáticos

| 185 / | 65 | R | 14 | 83 | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ancho del neumático (mm) | Altura del flanco (% de anchura) | Radial | Diámetro de la llanta (pulgadas) | Indice de carga | Relación de velocidad |

| Velocidad del Neumático |
| --- |
| Relación de Velocidad | Velocidad máxima del neumático | Relación de Velocidad | Velocidad máxima del neumático |

|  | Km/h | mph |  | Km/h | mph |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q | 160 | 100 | H | 210 | 130 |
| R | 170 | 105 | V | 240 | 150 |
| S | 180 | 113 | W | 270 | 268 |
| T | 190 | 118 | Z (ZR) | 240+ | 150+ |
| U | 200 | 125 |  |  |  |