# Activar/Desactivar testigo del cinturon de seguridad

Procedimientos iniciales:

1º - Subir freno de mano y poner punto muerto

2º - Cerrar todas las puertas

3º - Contacto en posición 0

4º - Apagar cualquier luz de posición o carretera

5º - Desenganchar cinturón de seguridad  del conductor

Método:

1º - Poner el contacto en posición II (sin arrancar)

2º - Esperar a apagado de testigo del cinturón de seguridad

3º - Engancha/desengancha el cinturón de seguridad (repetir el proceso 3 veces)

4º - Enciende y apaga las luces de posición

5º - Engancha/desengancha el cinturón de seguridad (repetir el proceso 3 veces)

Se iluminará durante 3 segundos el testigo del cinturón

6º - Cuando se apague se dispone de 7 segundos para enganchar y desenganchar el cinturón lo cual activara o desactivará el testigo.

Confirmación de estado del testigo:

- Activado: Parpadeo 4 veces por segundo durante 3 segundos, 3 segundos el testigo apagado y parpadeo 4 veces por segundo durante 3 segundos.

- Desactivado: Parpadeo 4 veces por segundo durante 3 segundos.